|  | Quick Start Guide |  | NL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | for Terratrip® GeoTrip® |  |  |  |  |
| User Manual available for download at www.terratrip.com/manuals.htm |

Instalatie
Wij raden u aan onze gedetailleerde handmatige installatie te downloaden op de volgende site

www.terratrip.com/manuals.htm

Sluit de voedingskabel aan de voertuigen 12 volt, gebruikt u de meegeleverde 2 Ampere zekering. Bij het aansluiten van de RZU (remote nul eenheid) en voor probes  moet u de kabels aansluiten op de achterkant van de GeoTrip ® met de 12 polige stekker.

RZU – Voor voet en handbediening op afstand, sluit draden aan volgens onderstaand schema.
Fitting Probes to Vehicle. Zie volledige gebruikshandleiding op www.terratrip.com/manuals.htm

Het opzetten van uw GeoTrip®.
1. Taal selecteren
Met het toestel uit. Druk en houd  MENU  in, indrukken en loslaten POWER, laat MENU los en de talen worden getoond. Selecteer de taal met behulp van  /\ \/ op het toetsenbord en druk ENTER

2. Zet eendheden, km/m

Druk MENU, gebruik /\ \/ knoppen om de INSTELLINGEN te kiezen. Gebruik de pijltjestoetsen om 'Eenheden, km/m' te selecteren. Druk ENTER om de eenheden te selecteren (km of Miles). Druk MENU om te verlaten.

3. Kalibratie van Probes

U moet uw eenheden in stellen (km or miles) als hierboven.

a. Er is geen kalibratie nodig wanneer je GPS zonder andere probes zijn aangesloten.

b. Kalibreren probes met GPS aansluiting.

- Selecteer probe 1 of 2 gebruik de PROBE knop.

- Druk MENU, selecteer KALIBRATIE en selecteer dan ‘CAL bij GPS’.

- Druk ENTER.

- Volg nu de instructies op het scherm. Om te verlaten druk op MENU.

c. Kalibreren probes zonder GPS uitgerust.

- Selecteer probe 1 of 2 gebruik de PROBE knop.

- Druk MENU, selecteer KALIBRAIE en selecteer ‘AUTO CAL’.

- Druk ENTER.

- Volg nu de instructies op het scherm. Om te verlaten druk op MENU.

4. Het gebruiken van uw GeoTrip®

- PROBE - selecteer probe 1, 2 of GPS (druk voor 2 seconden voor GPS probe). Probe UIT/OFF betekent dat alle probes UIT staan.

- SCHERM – Er zijn 3 schermen die diverse gegevens weergeven. Het scherm in gebruik wordt aangegeven door een pictogram in het midden van het scherm. Wanneer u op SCREEN drukt gaat u door de verschillende schermen.  – toont Totaal & Interval
afstand.  – Laat de tijd zien en de Stop Watch.  -  Tonen TSD schermen, /\ \/ ga je van de TSD1 naar TSD4.

- REMOTE – Verandert het weergegeven scherm op het optionele remote scherm. Druk en houd REMOTE ingedrukt om te wisselen tussen Interval Afstand, snelheid en gemiddelde snelheid.

- FRZ (Split freeze) – Druk FRZ, het scherm stopt en bewaart de aftand in TSD/DIST modus. Druk weer op FRZ, en het scherm gaat verder.

- DIS SET – Maakt aanpassingen van de Totale afstand. Druk DIS SET en voer een nieuwe afstand in. Druk ENTER om te accepteren of wacht 3 seconden voor weergave om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling.

- DIS FLY – Maakt een snelle aanpassing van de kilometerteller. Druk \/ /\ om aan te passen tot 100e van cijfers. Druk DIS FLY en tot 10e kan worden aangepast.

- +/- – Schakelt tussen optellen en aftellen(tellen – word weergegeven als aftellen).

| Fig 1. T006/ T007 Speedometer/Gearbox probe | Fig 2. T005/ T005A Wheel Probe | Fig 3. T005/ T005A Installation diagram |
| --- | --- | --- |
|  | Boutkop pickup moet vlak staal zijn en moet betrekking hebben op minimaal 80% van de probekop |
| Fig 4. T014 Electronic Probe (DSI) |
| Fig 5. T010G Hand held RZU & T008 Foot operated RZU |